## Slide 1
POLVORINES.
Tanto la construcción como el funcionamiento de los polvorines se rige por la ley 17.798 del Ministerio de Defensa y por el Sernageomin D. S N° 132 o 72.
Asimismo como las personas que trabajan en polvorines deben tener autorizaciones por el organismo correspondiente.
Principales características de los polvorines:
Todo almacén o recinto destinado a almacenar explosivo debe permanecer cerrado y vigilado por personal idóneo, previamente autorizado y capacitado para tal propósito.
Los depósitos deben tener instrumentos para medir T° (termometro9 y humedad (higrómetro). El polvorinero debe registrar las lecturas de los instrumentos una vez por día en un libro exclusivo para este propósito.
En el polvorín debe existir un libro autorizado por el Sernageomin, en el que se deben registrar todas las entradas y salidas de productos explosivos, indicando antecedentes como fecha (entrada y salida) y tipo de producto.
Este libro debe ser administrado por la persona responsable del polvorín, comúnmente llamado polvorinero.

## Slide 2
Almacenamiento de explosivos.
Los envases con explosivos se almacenan en pilas de no mas de diez cajas de altura, cuidando que no se deformen. Si se deforman las caja de cartón ubicadas en la parte inferior, deben apilarse en cantidades menores.
Entre las pilas debe dejarse un metro de distancia para permitir el fácil desplazamiento. Las pilas contiguas a los muro del polvorín deben estar separadas de las paredes adyacente por una distancia que varia entre 0,8 y 2 m

## Slide 3
Almacenamiento de otros elementos.
No guardar ropa, útiles de trabajo o cualquier otro elemento extraño dentro del polvorín.
No almacenar detonadores y explosivos en un mismo polvorín.
No mantener ni emplear, tubos de Oxigeno, hidrogeno, acetileno, gas licuado o cualquier otro elemento capaz de producir explosión en los alrededores de los polvorines.
No mantener explosivos almacenados que presenten manchas aceitosas o escurrimiento de líquidos u otro signo evidente de descomposición. En caso de detectar esta situación, los productos deben separarse inmediatamente para su eliminación.
No se deben usar combustibles o líquidos inflamable para el aseo de los almacenes. Para la limpieza es recomendable lavar pisos y paredes con una solución compuesta de :
¼ L de agua destilada, 4,2 L de alcohol desnaturalizado; 0,2 L de acetona.
En caso de Incendio:
Declarado: Si se ha declarado un incendio en el interior del polvorín, se debe dar la alarma para que toda persona que se encuentre en loa alrededores se aleje a un lugar protegido, y de aviso al jefe de turno de la mina. Jamás se debe tratar de combatirlo.

## Slide 4
Amago: Ante un amago de incendio se deben utilizar los extintores ubicados en el exterior del polvorín. La combustión de nitrato de amonio solo se apaga por enfriamiento. Para ellos se utilizan extintores de polvo químico, espuma, anhídrido carbónico o agua según sean amagos de fuegos clase A, B, o C.
Administración:
Libro de existencias: El polvorín debe llevar un “Libro de existencia” el que debe estar registrado ante la Autoridad Fiscalizadora correspondiente. En el se anota con claridad la recepción, entrega y devolución de entrega de explosivos para las faenas.
Acceso al polvorín: El ingreso al polvorín debe hacerlo un mínimo de dos y un máximo de cinco personas simultáneamente.
Solo pueden ingresar a los polvorines quienes tengan un permiso especial, otorgado por la administración de la faena.
No ingresar con zapatos y ropas que no correspondan al calzado y vestuario de seguridad.
No debe ingresar al polvorín con herramientas que no sean las propias del trabajo que se vaya a realizar. Estas deben ser de metales no ferrosos, (cobre, bronce, etc.) para que no se produzcan chispas.
No se debe ingresar al polvorín con fósforos, encendedores u otros artefactos que puedan producir llamas. No se pueden usar calefactores en el interior del polvorín. No se puede fumar en le interior del polvorín.

## Slide 5
Manejo de explosivos dentro del polvorín.
No transportar explosivos sueltos en los bolsillos o en las manos. Esta prohibición debe considerarse especialmente cuando se transportan detonadores.
Si los cartuchos se encuentran congelados, no descongelarlos exponiéndolos a l acción directa fuego.
No se pueden vender o regalar los envases de explosivos, cajas, cartones, papeles usados como envases o envoltorio de explosivos. Estos últimos deben ser destruido por el fuego en lugares apartados.
Entrega de explosivos: Al entregar explosivos para operaciones de tronaduras, tienen prioridad los que llevan mas tiempo almacenados. Por tal motivo, siempre debe tenerse a primera vista los embalajes o cajas de explosivos que indican la fecha de fabricación.
Solo pueden manipular explosivos, los manipuladores de explosivos quienes cuente con una licencia vigente otorgada por la Autoridad Fiscalizadora.
Se debe llevar a la frente de trabajo solo la cantidad de explosivos, detonadores y guías necesaria para el disparo.
Los explosivos se entregan en su envoltura original antes de ser cargados en el barreno. 26.05.15 Vespertino.