## Slide 1: METODOS DE EXPLOTACION II UNIDAD iII: procesos de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MAURICIO BELMONTE LERMA
INGENIERO CIVIL DE MINAS
EMAIL: mr_belmonte@hotmail.com

## Slide 2
PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MINERIA A CIELO ABIERTO

## Slide 3: Operación y Mantención Excavadora PC5500

## Slide 5
Cargar Camiones de Alto Tonelaje y
Desarrollo de Bancos de Producción
Función principal
Carguio de Camiones.
Desarrollo de Bancos de Producción.
Notes: Usted comenzara a conocer el capitulo de familiarización de la excavadora hidráulica PC 5500,nuestra primera recomendación es, conocer y respetar todas las normas de seguridad y procedimientos aplicables en cada compañía.

## Slide 6
H
G
F
K
L
I
J
PR
P
O
A
B
N
D
E
M
CA
CB
Ancho | 7.95 mts.
Alto | 8.61 mts.
Largo sin equipo hid. ½ H + P | 12.12 mts.
Largo de Mango | 5.60 mts.
Largo de pluma | 7.60 mts.
Dimensiones básicas

## Slide 7
 |  | PC 5500
Motor Diesel | Mod. | Cummins KTTA -38
Potencia Maxima RPM@1800 | HP | 2520 KW1880
Caudal de bombas (total) | L/M | 6x700 = 4200
Capacidad del balde SAE 2:1 heaped | CU. | 28
Fuerza de penetración | kN | 1870
Fuerza de desprendimiento | kN | 1865
Peso de operación del equipo | Ton. | 527
Características principales (Diesel)

## Slide 8
Carter del motor (diesel) | 2 x 190 lts.
Centinel (diesel) | 2 x 425 lts.
Refrigerante (diesel) | 2 x 360 lts.
Combustible | 10300 lts.
Estanque hidraulico | 3800 lts.
Capacidad total sistema hidraulico | 6000 lts.
Propulsión | 2 x 120 lts.
Motores de giro | 2 x 120 lts.
PTO | 2 x 95 lts.
Estanques de grasa | 2 x 270 kilos
Capacidades de fluidos (Diesel y Eléc.)

## Slide 9
Bastidor de orugas
Equipo de trabajo
Estructura
Componentes principales

## Slide 10
Mango
Balde
Pluma
Cilindros Hidráulicos
Equipo de trabajo

## Slide 11
El equipo puede operar con diferentes opciones de balde dependiendo de la aplicación.
FS-WP4
FS-WP3
FS-WP2
FS-WP1
Balde
Notes: El equipo puede equiparse con diferentes opciones de balde dependiendo de la aplicación.

## Slide 12
FS-WP1
FS-WP3
Balde

## Slide 13
MANDIBULA
TAPA
Balde, componentes principales.

## Slide 14
Balde, componentes principales.
Elementos de Desgaste: Dientes
Labios Laterales

## Slide 15
Componentes principales bastidor de oruga

## Slide 16
Rodillo de sección curva en la zona de contacto de la oruga, combinado con un gran diámetro.
Rodillos y zapatas

## Slide 17
Motores Diesel
Contrapeso
Estanque de Combustible
Componentes principales: Estructura
Cabina

## Slide 18
Componentes principales: Estructura
Contrapeso
Enfriadores de aceite
Estanque hidráulico
Plataforma

## Slide 19
Batería de acumuladores
polvo químico seco.
Sistema contra incendio

## Slide 20
Control sistema automático contra Incendio.

## Slide 21
Extintor manual

## Slide 22
Escala opcional
Escala principal
Escala de emergencia
Accesos
Notes: Accesos a sala de maquinas y a plataforma superior.

## Slide 23
Cuando la escala está abajo el equipo se deshabilita.
Accionamiento de la escala
¡ADVERTENCIA!

## Slide 24
Asiento ergonomicamente ajustable
Asiento del operador

## Slide 25
Control de peso auto ajustable entre 50 a 140 Kg.
Suspensión de aire.
Zona lumbar ajustable.
Ajuste de altura
Calefaccionado .
Cinturón de Seguridad.
Características del asiento
60 mm
3°
11°

## Slide 26
Sección 1_0
FIN FAMILIARIZACION DEL EQUIPO

## Slide 27
SEGURIDAD DEL EQUIPO

## Slide 28: SEGURIDAD
La seguridad tiene prioridad numero uno.
Compromiso con los procedimientos.
Entrenamiento adecuado para realizar tareas en forma segura.
Seguridad esfuerzo de equipo.
Secuencia lógica de la prevención: VER, PENSAR, ACTUAR
FILOSIFIA DE SEGURIDAD APLICABLE A ESTE
ENTRENAMIENTO

## Slide 29
CUAL ES LA CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE
La principal consecuencia
¡Es el daño!

## Slide 30
¿A QUIENES?
Daño físico a las personas.
Daño a los recursos de la empresa.
Daño económico.
Daño a la imagen de la empresa.

## Slide 31
Chequear:
Derrames (fugas)
Fallas Estructurales
Cables Eléctricos
Impactos
Estado de Rodados
Estado de Elementos de desgaste.
REVISAR EL EQUIPO ANTES DE OPERAR

## Slide 32
Altas temperaturas
Caídas
Exposición a partes móviles
Proyección de partículas
Aplastamiento
RIESGOS ASOCIADOS A LOS PELIGROS

## Slide 33
¡SI TODOS!
¿UD. EVALUO LOS RIESGOS?

## Slide 34
OTROS EQUIPOS
ENTORNO
OBSERVE CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO

## Slide 35
OBSERVE CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO
Inestabilidad de taludes

## Slide 36
OBSERVE CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO

## Slide 37
La persona
Ganadora
Conducción
Segura
¿¿¿Porqué???
REFLEXIÓN

## Slide 38
Sección 2_0
FIN SEGURIDAD

## Slide 39
TECNICAS DE OPERACIÓN

## Slide 40
AL SUBIR AL EQUIPO USE SIEMPRE
TRES PUNTOS DE APOYO
Use el equipo de protección adecuado
Notes: Antes de operar la EXCAVADORA PC - 5500, camine alrededor de esta, comenzando preferentemente por el lugar donde abordara el equipo, de tal manera de terminar en el mismo lugar donde comenzó.

## Slide 41
La técnica apropiada para la inspección pre operacional considera tres condiciones principales.
FUGAS
DAÑOS
COMPONENTES SUELTOS
Ante la presencia de cualquier condición ……
¡NO OPERE EL EQUIPO Y LLAME A SU SUPERVISOR¡
Técnica para la inspección pre operacional

## Slide 42: Inspección pre operacional
Asegúrese siempre de conocer la ubicación y el estado de los:
SISTEMAS DE EMERGENCIA
Extintor manual
Conjunto de extintores
Sistema automático
Escalas

## Slide 43
El equipo puede desarrollar diferentes trabajos, siendo los mas comunes, la explotación de bancos de producción.
Carguío en Bancos Altos
Carguío Sobre Nivel (Banquetas)
Excavaciones bajo superficie, zanjas y control de taludes
Sobre Banquetas
Bancos Altos
Desarrollo del trabajo

## Slide 44
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
-6
-12
-18
-24
-30
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
[ft] [m]
66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
[m]
[ft]
Altura max. recomendada de trabajo
11 mts.
Altura apropiada en explotación de bancos

## Slide 45: Posicionamiento de camiones respecto a la pala
Productivo
No Productivo

## Slide 46: Área de giro
Durante la operación los equipos
de apoyo deben mantener una
distancia segura en el radio de
giro.
¡Área de alto riesgo!
Peligro
No ingresar a esta zona mientras
el equipo se encuentra en movimiento

## Slide 47
Este método requiere algunos segundos más debido al mayor recorrido del izaje y el balance del mango mas extendido (entre 90° - 180°).
Precaución: Mantenga observación permanente durante el proceso
de aculatamiento del camión.
Carguío en un mismo nivel
Distancia excavadora camión

## Slide 48
Slide48
Colocar primero una cama de material fino, depositar la
carga lo mas cerca del piso de la tolva.
Carguío de material grueso

## Slide 49: Limpieza de áreas o remate de bancos
Al realizar limpieza o remate de bancos, mantenga observacion permanente
del entorno ya que esta operación requiere continuos cambios de posicion

## Slide 50: Interacción con otros equipos
Precaución al trabajar con equipos de apoyo, mantenga
comunicación permanente vía radio con los equipos de apoyo.

## Slide 51
Estiba de la carga
1
2
3
La estiba de la carga debe considerar tres
puntos de referencia importantes.
1. Canopi 2. Centro 3. Cola

## Slide 52
Suspensiones
Neumáticos
Chasis
Estiba de carga incorrecta

## Slide 53: Estiba de carga correcta
La estiba de carga correcta, considera no solo el tonelaje
correcto, también el centrado de este.

## Slide 54
Consecuencias de una mala estiba

## Slide 55
Sección 3_0
FIN TECNICAS DE OPERACIÓN