## Slide 1: METODOS DE EXPLOTACION II (RAJO) INTRODUCCION
MAURICIO BELMONTE LERMA
INGENIERO CIVIL DE MINAS
EMAIL: mr_belmonte@hotmail.com

## Slide 2: METODOS DE EXPLOTACION II (RAJO)
La minería comprende cuatro grandes ámbitos
LA EXPLORACION
LA EXTRACCION
EL PROCESAMIENTO DE MINERALES
LA GESTION DE RESIDUOS
EN TODOS LOS AMBITOS ESTAN INSERTOS LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD

## Slide 3: METODOS DE EXPLOTACIÓN II
CIELO ABIERTO

## Slide 4: Consideraciones Generales Descripción del sistema de explotación a rajo abierto
UNIDAD N°1

## Slide 5
El resultado de los diversos estudios de ingeniería permite determinar la relación óptima entre la capacidad de extracción y beneficio del mineral, la que se expresa en miles de toneladas de cobre fino a producir en un año.
De acuerdo con la capacidad de operación establecida, se determina la mejor secuencia para extraer el mineral, compatibilizando las características de la operación con los resultados económicos esperados para un largo período.
¿Cómo se diseña la extracción?

## Slide 6
Esta secuencia se conoce como plan minero, y el período en el cual se alcanza el agotamiento total de los recursos, corresponde a la vida útil de la mina.
¿Cómo se diseña la extracción?
El plan minero entrega además, las bases para asegurar que la operación sea eficiente y confiable en todas sus operaciones.

## Slide 7: Explotación a cielo abierto
Diseño Minero de Rajo Abierto

## Slide 8: METODOS DE EXPLOTACIÓN
La elección de un método de explotación de un yacimiento se basa principalmente en una decisión económica:
Costos (por obtener el producto)
Ingresos (por venta del producto)
Beneficio
Inversiones
Flujos de caja
Etc.

## Slide 9
Esta decisión está relacionada con múltiples factores propios del yacimiento tales como:
Ubicación
Forma
Tamaño
Topografía superficial
Proximidad a la superficie
Profundidad del cuerpo mineral.
Tipo de roca
Complejidad y calidad de la mineralización
Distribución de la calidad de la mineralización (selectividad)

## Slide 10: METODOS DE EXPLOTACIÓN
Valorización Económica
Ingresos:
Tonelajes
Leyes
Recuperaciones
Precio del producto
Costos:
Costos de la operación
Costos de procesamiento
Costos de metalurgia
Costos generales

## Slide 11: METODOS DE EXPLOTACIÓN
Costos de Extracción
Perforación
Tronadura
Carguío
Transporte
Servicios (apoyo)
Administrativos

## Slide 12: EXPLOTACIÓN A RAJO ABIERTO
La minería a cielo abierto se caracteriza por los grandes volúmenes de materiales que se deben mover.
La disposición del yacimiento y el recubrimiento de material estéril determinan la relación estéril/mineral con que se debe extraer este último.
Este parámetro puede ser muy variable de unos depósitos a otros, pero en todos condiciona la viabilidad económica de las explotaciones y, consecuentemente, la profundidad que es posible alcanzar por minería de superficie.

## Slide 13: EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO
Ventajas de explotar a Cielo Abierto:
Alta productividad
Mayor concentración de operaciones y gestión más sencilla de recursos humanos y materiales.
Mayor producción por explotación.
Menor inversión por tonelada producida.
Mayor recuperación del mineral y menor dilución.
Mayor volumen de reservas disponibles para su explotación.

## Slide 14: Explotación a cielo abierto
Sección tipo de un Rajo

## Slide 15: Explotación a cielo abierto
Un rajo se construye con un determinado ángulo de talud, bancos y bermas en las cuales se realiza el transporte y el carguío de los camiones.
Este método de explotación se utiliza cuando los yacimientos presentan una forma regular y están ubicados cerca de la superficie, de manera que el estéril que lo cubre pueda ser retirado a un menor costo y pueda ser adsorbido por la explotación de la porción mineralizada.

## Slide 16: Explotación a cielo abierto
El rajo se va construyendo en avances sucesivos, lateralmente y en profundidad. A medida que se va profundizando, se requiere ir ensanchándola para mantener la estabilidad de sus paredes. De este modo, se genera una especie de anfiteatro escalonado con caminos inclinados, cuya forma es dinámica ya que va cambiando a medida que progresa la explotación.

## Slide 17: Elementos que componen un rajo
Banco: Escalón comprendido entre dos niveles. Este escalón presenta dos caras descubiertas: una cara superior horizontal (berma), y una cara vertical que representa la altura de los bancos (DAND. 16 mts.)

## Slide 18: Elementos que componen un rajo
Altura de banco: Es la distancia vertical entre dos niveles , desde la pata del banco hasta la cresta. Se establece a partir de las dimensiones de los equipos de perforación y las características del macizo rocoso.
La selección de la altura optima depende de:
Estudios geológicos y geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad.

## Slide 19: Elementos que componen un rajo
Ventajas de un banco de gran altura:
Mayor rendimiento de la perforación (cambio posición).
Mejora rendimientos de los equipos de carguío (desplazamiento).
Menor numero de bancos, mayor concentración y eficiencia del equipo.

## Slide 20: Elementos que componen un rajo
Ventajas de bancos de alturas pequeñas:
Mejores condiciones de seguridad para las personas y equipos.
Mas efectivo el control de las desviaciones de los barrenos.
Mayor control sobre la fragmentación de la roca en la tronadura.
Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos.

## Slide 21: Elementos que componen un rajo
Talud de banco: Es el ángulo delimitado entre la horizontal y la línea de máxima pendiente de la cara del banco.

## Slide 22: Elementos que componen un rajo
Talud de trabajo: Es el ángulo determinado por las patas de los bancos entre los cuales se encuentran plataformas de trabajo.
Talud final de explotación: Angulo de talud estable delimitado por la horizontal y la línea que une la pata del banco inferior y la cresta del banco superior.

## Slide 23: Elementos que componen un rajo
Rampa: Es el camino en pendiente que permite el tránsito de equipos desde la superficie a los diferentes bancos en extracción. Tiene un ancho útil de 25 m, de manera de permitir la circulación segura de camiones de gran tonelaje en ambos sentidos.

## Slide 24: Elementos que componen un rajo
Pendiente: Es la inclinación del terreno con respecto al plano horizontal. La pendiente recomendada para la construcción de rampas es de un 8%.

## Slide 25: Elementos que componen un rajo
Bermas: Existen varios tipos de bermas.
Bermas de contención: Son bermas angostas que se encuentran dos o tres bancos mas arriba del banco de producción y su finalidad es la de detener y almacenar los materiales que puedan desprenderse de los bancos superiores.

## Slide 26: Elementos que componen un rajo
Están las bermas de seguridad, bermas de transporte y bermas de Carguío.

## Slide 27: Explotación a cielo abierto
Asimismo, se determinan los lugares donde se ubicaran los botaderos de material estéril, las instalaciones eléctricas, los puntos de suministro de petróleo y agua. Las plantas de beneficio, los talleres y las dependencias administrativas, de manera que no sean afectadas por los avances del rajo en un tiempo considerable,

## Slide 28: VIDA UTIL DE UN YACIMIENTO
Dependerá principalmente de:
Las cantidades de reservas de minerales
Ritmo de explotación requerido o producción de la faena
Necesidades:
        Políticas
        Recursos
        Intereses de la empresa.

## Slide 29: Explotación a cielo abierto