## Slide 1: UNIDAD 1 DIAGRAMA ESFUERZO Y DEFORMACIONES
Profesor : Marco Rivero Menay
Ingeniero Ejecución Industrial UVM

## Slide 2
Tensión ingenieril (σ):
F: representa la carga aplicada (N)
: representa la sección transversal inicial (m²)
Unidades SI: N/m2 = Pa
múltiplo habitual: 1 MPa = Pa = 1 N/mm²
Cociente entre fuerza actuante y la superficie de la sección inicial sobre la que actúa.

## Slide 3
El salto BUNGEE utiliza una larga cuerda elástica que se estira hasta que llega a una longitud máxima que es proporcional al peso del saltador. La elasticidad de la cuerda determina la amplitud de las vibraciones resultantes. Si se excede el límite elástico de la cuerda, ésta se romperá.
Capítulo 13. Elasticidad
Photo © Vol. 10 PhotoDisk/Getty

## Slide 4: Objetivos: Después de completar este módulo, deberá:
Demostrar su comprensión de elasticidad, límite elástico, esfuerzo, deformación y resistencia a la rotura.
Escribir y aplicar fórmulas para calcular módulo de Young, módulo de corte y módulo volumétrico.
Resolver problemas que involucren cada uno de los parámetros en los objetivos anteriores.

## Slide 5: Propiedades elásticas de la materia
Un cuerpo elástico es aquel que regresa a su forma original después de una deformación.
Bola de golf
Balón de soccer
Banda de goma

## Slide 6: Propiedades elásticas de la materia
Un cuerpo inelástico es aquel que no regresa a su forma original después de una deformación.
Masa o pan
Barro
Bola inelástica

## Slide 7: ¿Elástico o inelástico?
Una colisión elástica no pierde energía. La deformación en la colisión se restaura por completo.
En una colisión inelástica se pierde energía y la deformación puede ser permanente. (Clic aquí.)

## Slide 8: Un resorte elástico
Un resorte es un ejemplo de un cuerpo elástico que se puede deformar al estirarse.
Una fuerza restauradora, F, actúa en la dirección opuesta al desplazamiento del cuerpo en oscilación.
F = -kx
x
F

## Slide 9: Ley de Hooke
Cuando un resorte se estira, hay una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento.
F = -kx
La constante de resorte k es una propiedad del resorte dada por:
F
x
m
La constante de resorte k es una medida de la elasticidad del resorte.

## Slide 10: Esfuerzo y deformación
Esfuerzo se refiere a la causa de una deformación, y deformación se refiere al efecto de la deformación.
x
F
La fuerza descendente F causa el desplazamiento x.
Por tanto, el esfuerzo es la fuerza; la deformación es la elongación.

## Slide 11: Tipos de esfuerzo
Un esfuerzo de tensión ocurre cuando fuerzas iguales y opuestas se dirigen alejándose mutuamente.
Un esfuerzo de compresión ocurre cuando fuerzas iguales y opuestas se dirigen una hacia la otra.
F
W
Tensión
F
W
Compresión

## Slide 12: Resumen de definiciones
Esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada F al área A sobre la que actúa:
Deformación es el cambio relativo en las dimensiones o forma de un cuerpo como resultado de un esfuerzo aplicado:
Ejemplos: Cambio en longitud por unidad de longitud; cambio en volumen por unidad de volumen.
F
Esfuerzo
A
=

## Slide 13: Esfuerzo y deformación longitudinales
L
DL
A
A
F
Para alambres, varillas y barras, existe un esfuerzo longitudinal F/A que produce un cambio en longitud por unidad de longitud. En tales casos:
F
Esfuerzo
A
=
L
Deformación
L
D
=

## Slide 14: Ejemplo 1. Un alambre de acero de 10 m de largo y 2 mm de diámetro se une al techo y a su extremo se une un peso de 200 N. ¿Cuál es el esfuerzo aplicado?
L
DL
A
A
F
Primero encuentre el área del alambre:
A = 3.14 x 10-6 m2
Esfuerzo
6.37 x 107 Pa

## Slide 15: Ejemplo 1 (Cont.) Un alambre de acero de 10 m se estira 3.08 mm debido a la carga de 200 N. ¿Cuál es la deformación longitudinal?
L
DL
Dado: L = 10 m; DL = 3.08 mm
Deformación longitudinal
3.08 x 10-4

## Slide 16: El límite elástico
El límite elástico es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede experimentar sin quedar deformado permanentemente.
W
W
2 m
Si el esfuerzo supera el límite elástico, la longitud final será mayor que los 2 m originales.
Bien
Más allá del límite
F
W
2 m
F
Esfuerzo
A
=

## Slide 17: Resistencia a la rotura
La resistencia a la rotura es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede experimentar sin romperse.
Si el esfuerzo supera la resistencia a la rotura, ¡la cuerda se rompe!
W
W
F
W
W
W
2 m
F
Esfuerzo
A
=

## Slide 18: Ejemplo 2. El límite elástico para el acero es 2.48 x 108 Pa. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar sin superar el límite elástico?
L
DL
A
A
F
Recuerde: A = 3.14 x 10-6 m2
F = (2.48 x 108 Pa) A
F = (2.48 x 108 Pa)(3.14 x 10-6 m2)
F = 779 N

## Slide 19: Ejemplo 2 (Cont.) La resistencia a la rotura para el acero es 4.89 x 108 Pa. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar sin romper el alambre?
L
DL
A
A
F
Recuerde: A = 3.14 x 10-6 m2
F = (4.89 x 108 Pa) A
F = (4.89 x 108 Pa)(3.14 x 10-6 m2)
F = 1536 N

## Slide 20: El módulo de elasticidad
Siempre que el límite elástico no se supere, una deformación elástica (deformación) es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada por unidad de área (esfuerzo).

## Slide 21: Ejemplo 3. En el ejemplo anterior, el esfuerzo aplicado al alambre de acero fue 6.37 x 107 Pa y la deformación fue 3.08 x 10-4. Encuentre el módulo de elasticidad para el acero.
L
DL
Módulo = 207 x 109 Pa
Este módulo de elasticidad longitudinal se llama módulo de Young y se denota con el símbolo Y.

## Slide 22: Módulo de Young
Para materiales cuya longitud es mucho mayor que el ancho o espesor, se tiene preocupación por el módulo longitudinal de elasticidad, o módulo de Young (Y).
2
lb
in.
Unidades: Pa o

## Slide 23: Ejemplo 4: El módulo de Young para el latón es 8.96 x 1011 Pa. Un peso de 120 N se une a un alambre de latón de 8 m de largo; encuentre el aumento en longitud. El diámetro es 1.5 mm.
8 m
DL
120 N
Primero encuentre el área del alambre:
A = 1.77 x 10-6 m2

## Slide 24: Ejemplo 4: (continuación)
8 m
DL
120 N
L = 8 m; A = 1.77 x 10-6 m2
F = 120 N; DL = ?
Y = 8.96 x 1011 Pa; F = 120 N;
DL = 0.605 mm
Aumento en longitud: